周口港城投资发展有限公司码头MQ40t-22m门座式起重机采购

招 标 文 件

项目编号：2022-04-12

招标人：周口港城投资发展有限公司（盖章）

招标代理机构：河南圣基工程咨询有限公司（盖章）

2022年4月12日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 货物需求一览表	8

第四章 评标办法	11

第五章 投标人须知	16

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引	29

第七章 投标文件格式	36

周口市政府采购合同融资政策告知函	48

## 第一章  招标公告

项目概况

周口港城投资发展有限公司码头MQ40t-22m门座式起重机采购项目的潜在投标人应在周口市昌建MOCO新世界A栋10楼1004室获取招标文件，并于2022年05月09日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2022-04-12

项目名称：周口港城投资发展有限公司码头MQ40t-22m门座式起重机

最高限价：530万元

采购方式：公开招标

包别划分： 1 个包

| 包号 | 包名称 | 包最高限价万元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周口港城投资发展有限公司码头MQ40t-22m门座式起重机 | 530 |

采购需求：码头MQ40t-22m门座式起重机, 标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求详见招标文件。（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

供货期限：合同签订后45日历天内

是否接受进口产品：否

本项目（是/否）接受联合体投标: 否

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）特种设备生产许可证条件：具备中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目包含：起重机械制造（含安装、修理、改造）且许可子项目必须包括门座式起重机类别B级及以上资质。

（2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取招标文件

时间：2022年04月18日至2022年04月24日，每天上午9:00至12:00　，下午14:00至17:00　（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市昌建MOCO新世界A栋10楼1004室

方式：现场购买，购买招标文件时需携带：法人授权委托书、授权委托人身份证及以上证件（投标人资格要求）中的各项资质证书及证明材料，以上材料需提供复印件两套并加盖公司公章并装订成册，原件查验、复印件留存。

售价：500元/份，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年05月09日9点30分（北京时间）

地点：周口市昌建MOCO新世界A栋10楼1004室

五、公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：周口港城投资发展有限公司

地址：周口市港区

联系人：黄曼诗

联系方式：13673866738

2.采购代理机构信息

名称：河南圣基工程咨询有限公司

地址：周口市昌建MOCO新世界A栋10楼1004室

联系人：王文超

联系方式：17639732615

3.项目联系方式

项目联系人：黄曼诗

联系方式：13673866738

2022年 04月18日

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 周口港城投资发展有限公司 |
| 2 | 委托人 | 黄曼诗 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：河南圣基工程咨询有限公司 地 址：周口市昌建MOCO新世界A栋10楼1004室 |
| 4 | 项目名称 | 周口港城投资发展有限公司码头MQ40t-22m门座式起重机 |
| 5 | 项目编号 | 2022-04-12 |
| 6 | 项目性质 | 货物类 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 包别划分 | 本次招标为1个包 |
| 9 | 付款方式 | 设备到达甲方指定地点付设备款的40%，安装完成80%付设备款的30%，安装完成并经特检院验收合格后付设备款的20%，下余10%待设备经特检院验收期满1年后15个工作日内付清余款，乙方对设备5年内免费维修和进行人员培训；付款前乙方提供相应发票。 |
| 10 | 联合体投标 | 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后60天 |
| 12 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 供货期限 | 合同签订后45日历天内 |
| 14 | 免费质保期 | 1年 |
| 15 | 投标保证金金额 | 不需要缴纳投标保证金 |
| 16 | 异议（质疑） | 1.对招标文件的异议（质疑）： 投标人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前15天一次性提出异议（质疑）的，视为其对本文件无异议（质疑）。 2.对投标文件开启过程提出异议（质疑）的，应于开启现场提出。 3.对评审结果的异议（质疑）： 投标人对评审结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。 （1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容： ①提出异议（质疑）的投标人的名称、地址及有效联系方式； ②异议（质疑）对象的名称； ③异议（质疑）事项的基本事实； ④相关请求和主张； ⑤有效线索和相关证明材料； ⑥提出异议（质疑）的投标人是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 （2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理： ①书面异议（质疑）材料不完整的； ②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的； ③对其他供应商的响应文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的； ④违反相关法律法规的。 （3）对于虚假、恶意异议（质疑）： 提出异议（质疑）的投标人不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰招标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取成交或恶意异议扰乱招标工作秩序的，代理机构将报请行政监管部门处理。 |
| 17 | 勘察现场 | / |
| 18 | 投标文件 | 投标文件份数：正本1份，副本4份； 要求提交电子版文件：电子文档一份（U盘）。 |
| 19 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：2022年05月09日9:30（见招标公告） 标书递交地点：周口市昌建MOCO新世界A栋10楼1004室 |
| 20 | 开标时间及地点 | 投标截止时间：2022年05月09日9:30（见招标公告） 标书递交地点：周口市昌建MOCO新世界A栋10楼1004室 |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法 |
| 22 | 其它 | 采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。 |

## 第三章 货物需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系招标代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数

40t-22m门座式起重机

技术规格书

周口港城投资发展有限公司

1  总则

（1）本规范书用于周口港区港口中作业区一期件杂码头工程MQ40t-22m起重机技术规范书，它提出了设备的功能、性能、结构等设计、制造、安装和试验等方面的技术要求。

（2）本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文投标方将提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。

（3）本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按照较高的标准执行。

2  供货范围

本合同主要内容包括：

（1）门座式起重机MQ40t-22m 1台（每台机配套壹只吊钩、20吨抓斗一个）；

（2）门机的设计、制造、运输至安装现场、现场堆放、安装、油漆、试车验收、技术培训和售后服务；

（3）随机技术资料及图纸2套（其中一套合格证可为复印件）；

（4）随机工具和备件（见附件）；

（5）随机的润滑油、脂。

3  使用概况

本机安装在周口港区港口中作业区一期件杂码头工程码头前沿岸边门机轨道上，主要用于装卸件杂件。本机采用单臂架结构形式，能使用吊钩、抓斗的作业要求，在工作幅度内，能起吊额定重量货物，并能同时作水平位移变幅和360°回转，起升、变幅、回转机构既可单独动作，也可联动动作。整机可沿水平铺设的轨道作直线运行。

本机采用桁架结构形式。本机结构具有足够的强度、刚度、稳定性和充分的抗疲劳强度，各机构布局合理，传动平稳，操作灵活，维修方便，能适应吊钩和抓斗的作业要求，在全幅度内起吊额定负荷，在该载荷下作水平变幅和360度回转，起升、变幅、回转机构可单独动作，也可联动动作。整机可沿水平铺设的轨道作直线运动。

整机除变幅、回转机构外全部采用交流变频调速、PLC控制。

为了确保起重机安全可靠地工作，还配备各种安全保护装置。

4  设计条件和主要技术参数

4.1 设计条件

（1）风速

工作状态下最大设计风速    20m/s

非工作状态下最大设计风速   55m/s

（2）环境温度

年极端最高气温  43.0℃

年极端最低气温  -14℃

（3）相对湿度

年平均相对湿度：  77%

月平均最高相对湿度： 81%

月平均最低相对湿度：72%

（4）地震

按基本烈度6级

（5）有雾气和有雾气和雷暴

（6）工况

日24小时连续作业

（7）码头承载能力：码头前方平台设计均布载荷为30KN/m2，后方平台设计均布载荷为50KN/m2（除沟、槽、电缆坑盖外），结构为高桩梁板式结构。

4.2主要技术参数

| 名 称 | 数 值 |
| --- | --- |
| 工作级别 | A6 |
| 利用等级 | U6 |
| 起重量 | 40t（吊钩下） |
| 工作幅度 | 8m-22m |

4.3主要技术参数二

| 额定起重总量（t） | 40（吊钩） | 25（抓斗） |
| --- | --- | --- |
| 工作幅度（m） | 8～22 | 8～22 |
| 起升高度:轨上（m）/轨下（m） | 16/12 | 15/10 |
| 速度： 起升 （m/min） | 5~25(40T)；5~45（20T） |
| 变幅 （m/min） | 20 |
| 旋转（rpm） | ≥1.25 |
| 行走速度 | 3~26m/min |
| 尾部回转半径： | ≤8m |
| 轨距 | 10.5m |
| 基距 | 10.5m |
| 轨道 | QU80 |
| 起重机供电方式： | AC10kV,三相 |
| 驱动及控制方式： | 交流全变频调速,PLC控制 |
| 门架净空 | ≥4.6米 |
| 最大轮压 | ≤ 25T |
| 工作风速 | ≤ 25M/SEC |
| 旋转角度 | 360° |
| 非工作速度 | ≤ 46M/SEC |
| 操作方式 | 联动操作 |

5  标准和规范

本起重机的设计、制造、安装和调试符合下列最新版本的标准、规范或经用户认可的具有同等水平的其他标准、规范。

中华人民共和国国家标准《起重机设计规范》（GB/T 3811-2008）

中华人民共和国国家标准《起重机械安全规范》（GB6067-85）

《钢结构设计规范》              （GBJ17-88）

《港口门座起重机技术条件》       （GB/T17495-98）

《起重机试验规范与规程》           （GB/T5905-95）

《港口门座起重机试验方法》         （JT/T99-94）

《起重机电控设备安全》              （JB4315-86）

《港口门座起重机电气设备技术条件》   （JT/Y70.1-70.5-93）

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》    （GB11345-89）

国际标准化组织（ISO）标准

欧洲搬运工程协会（EEM）标准

国际电工委员会（IEC）标准

美国焊接协会标准（AWS）

瑞典工业标准（SIS）

计量单位：采用国际单位制（SI）

6  整机和机构工作级别

本机在正常气候条件下将满足可连续作业的要求。机构和结构设计将确保门机安全、可靠地连续运行，维护工作量小。

门机将根据GB/T3811-2008标准的下列规定级别进行设计制造。

|  | 利用级别 | 载荷状态 | 工作级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机 | U6 | Q3 | A6 |
| 起升机构 | T6 | L3 | M6 |
| 变幅机构 | T6 | L3 | M6 |
| 旋转机构 | T6 | L3 | M6 |
| 行走机构 | T4 | L2 | M4 |

7 材料和工艺

7.1 总的要求

起重机所有承载结构件的零部件将选用符合规范的材料，主要承载的板厚符合图纸标准的要求。考虑腐蚀影响：

主要承载构件板厚：对钢板或扁钢≥8mm；对型钢、钢管壁≥6mm。

次要构件板厚：对钢板、扁钢或型钢≥6mm，对钢管壁厚≥3mm。

连接螺栓、焊条和焊丝的材料都将符合标准和规范的要求，并与主体材料的强度相应。

所有铸造毛坯将不存在缺陷，应表面平滑，轮廓清晰，圆角丰满，无气孔，缩孔和夹渣现象等。

7.2  制造工艺

钢材下料使用前均将进行喷丸及表面防腐预处理。

焊接工艺和焊缝质量的检验将严格执行确认的国家标准，以保证整机质量性能。主要零部件钢板将均在刨边机上加工，焊接用自动焊进行施工（除少数不能使用自动焊的用手工焊接），由成熟焊接工艺保证减少或防止焊接变形和焊接内应力。

承载件部位的焊接将为连续焊，露在外表面的焊接均打磨光滑。

对于重要的焊接和应力大于70%许用应力的受拉焊缝将进行超声波或X射线探伤检查，检查结果符合设计及钢结构焊接规定，并将检查报告提供给用户。

铸件将做退火处理。

表面热处理的零件其猝火硬度和深度将符合有关标准或规范及图纸要求。

8  钢结构

金属结构由臂架、活对重平衡系统、人字架、小拉杆、转台、圆筒门架、司机室、机器房、平台梯子栏杆等构成。

8.1 一般要求

金属结构由臂架、活对重平衡系统、人字架、小拉杆、转台、圆筒门架、司机室、机器房、平台梯子栏杆等构成。

起重机钢结构除满足强度、刚度、稳定性外，还要便于制造和维修。承载结构件的传力直接，受力明确，符合《钢结构设计规范》（GBJ17-88）的要求。结构件外形便于保养，箱形结构上设有检查孔和通道，并有漏水孔。

主要承载结构件凡需用螺栓连接处均采用高强度螺栓，铰制孔紧配合螺栓连接。

钢结构上所有焊接板材采用加工坡口，坡口均符合规范要求，所有连接孔及配合孔均采用机械加工，不适用氧气、乙炔吹制。

8.2  主要结构件

8.2.1  臂架

臂架是门座起重机的主要受力构件，应具有足够的强度和刚度。臂架采用刚性拉杆组合式。臂架西宫各铰点为滚动轴承连接。铰点设计和滑轮布置便于维修、保养、拆卸。臂架的各主要受力构件采用钢板焊接箱形结构；臂架顶部装有二个起升导向滑轮，距顶部不远处装有二个补偿滑轮，在臂架中部及尾部用轴销分别与小拉杆、齿条及转台铰接。各铰点为滚动轴承或关节轴承连接，铰点支座和滑轮的布置便于便于维修、保养、拆卸。臂架主弦杆对接交叉，臂架两侧需做检测走廊，臂架头部滑轮维修平台加宽。

8.2.2 主梁和圆筒

圆筒门架由圆筒、主梁和端梁三部分组成。各主要受力构件采用钢板焊接成箱形结构和圆筒形结构。圆筒顶部通过法兰盘用高强度螺栓与回转大轴承外圈相连，便于运输和安装。

圆筒内设有灭火器、通风、照明装置。设有上下梯子系统和检修平台。中心受电器有用钢管做成的防护罩，与转台采用十字铰连方式。

8.2.3 活对重平衡系统

包括平衡和小拉杆。平衡梁为框架结构，小拉杆为圆管制成，平衡梁头部用销轴与小拉杆铰接，尾部为配重箱。

8.2.4 人字架

采用空间大杆框架结构，主要构件为箱形截面。其顶部装有起升补偿滑轮轴，起升导向滑轮组和平衡梁支座，中部设有变幅平台，以便于安装变幅驱动机构。中部还设有臂架联接支座。

8.2.5 转台

采用板梁结构，回转支撑部位采用圆筒结构加强，圆筒与转台和两根主梁焊接。转台下部通过圆筒法兰盘与回转大轴承内圈用高强度螺栓连接，使回转支承部位具有足够的刚度。

8.2.6 司机室

（1）司机室用型钢焊接而成的夹层结构，具有足够的强度、刚度和抗腐蚀能力。门框采用铝合金材料。

（2）司机座椅的位置设置在能看清泊位前沿装卸作业情况的部位。司机室前半部的正面、侧面和底部设置玻璃窗户，以确保司机有良好的视野。窗户上装有在室内进行擦抹、冲洗和更换的安全玻璃，玻璃的厚度不小于6mm。下部窗户使用层压玻璃，并设有保护栏杆。窗户具有良好的密封性能。

（3）司机室为全封闭，兼顾、舒适、安全、隔热、防火、防雨水渗漏，司机室顶部要有斜度，不能积水，并有足够空间以便设备安装、操纵和维修。

（4）为了操作灵活，检修方便，下列主要控制装置安装在组合控制台上，并置于司机室座椅的两个侧面：

起升机构控制器

变幅机构控制器

回转机构控制器

运行机构控制器

紧急停车按钮

主控电路通/断按钮（带有指示灯）

起重量指示器、变幅指示器、力矩保护装置指示器

司机室还设置下列辅助控制装置：

室内外照明控制装置

空调设备控制装置

扩音器、电话 及有关控制装置

电动防爬器控制装置

锚定控制装置

所有未列入的必要的控制装置

以上辅助控制装置置于司机室恰当处

（5）仪表盘、指示器、显示器、报警器

根据工作需要，在司机室内设置必要的仪表盘、指示器、显示灯及报警器。所有仪表盘、指示器、显示灯布置在司机易见的位置，并操纵、观察和维修方便。

（6）座椅

司机室内将设置一把高度和前后距离可调节的舒适座椅，一椅子上配有可调节靠背和用透气防滑材料做成的坐垫。座位的布置方便司机出入。

（7）空调设备

司机室内设置低噪音的空调设备，以确保室内温度在18-28℃.选用1.5匹分体挂壁空调，安装在合适的位置上便于拆装和维修。

（8）隔音

司机室具有良好的隔音措施，使噪音控制在75dba以下。

（9）司机室通道

司机室门设在后部，并配有门锁和钥匙。

（10）其他

设带锁个人工具箱、灭火器、计时钟等。

设电源插座及维修电源箱。

8.2.7机器房

起重机用坚固的机器房来放置有关设备。机器房由夹心钢板与型钢连接而成，机器房固定在旋转盘上；

机房结构满足防火、防雨、隔热、防尘、抗腐蚀、抗台风的要求。

（1）安装在机器房内的起升机构、旋转机构和各种电气设备固定在机器房的受力构件上。

（2）机房内平台面布置合理，留有便于安装吊运、维修、保养的空间。通道的宽度不效益800mm。

（3）机房内配备5t手拉葫芦一台，满足最大维修单件的起重要求，还配置照明设施、电源插座箱及维修电源箱，便于操作及维修。（大车及机房都要有维修箱）

（4）机房上方允许通过最大单间设备的出入口。

（5）有良好的通风条件，机器房顶部设有轴流风扇进行通风。

（6）机器房的屋顶设有排水坡度。钢丝绳或其他结构穿出屋顶或墙壁时，才去有效的防水密封措施。

（7）机器房内设有灭火器。电气房绝缘地板胶用光面，便于清洁。

（8）机器房内的适当部位设有滑动门，门上装有门锁。门外侧上方设有防雨板。

（9）机器房内的噪音标准（90dba）。

8.2.8电气房

控制屏放在单独的电气房内，电气房又夹心钢板与型钢连接而成，密封、防尘、隔热、防火。房内有足够的空间，屏的门上有线路图，便于维护时使用，电气房二端各装一台2匹空调。

8.3作业平台、走台、阶梯和栏杆

平台、走台、梯子设置在便于接近工作区的地方，以便于设备的检查与修理。平台、走台和梯子由型钢焊接而成，能防滑、抗腐蚀，并且具有一定刚度，确保工作人员携带工具通行时安全。平台、走台、梯子和围护栏（挡脚板）符合有关标准规定。走台和工作平台采用防滑的热浸锌格栅板结构，梯子踏面采用热浸锌格栅踏板。

9  机构

9.1一般要求

起重机各机构均安全可靠，工作平稳。工作室的震动和噪音伏虎规范要求。

所有部件有足够的强度、刚度及使用寿命。所有活动点要加足黄油，所有连接法兰板接触面要平整，除锈，机加工。

电机、减速机等有良好的散热条件。

所有外露电动机、制动器以及高速旋转部件设有拆卸方便的外形美观的安全防护罩或围栏。

主要配套机电产品都将经买房认可并有制造厂签发的合格证书。

齿轮、轴承和铰接处有良好可靠的润滑条件。

零部件已考虑通用性。互换性并便于维修。

起重机各机头设置必要的、完善的联锁、安全保护装置及故障检测显示功能。

9.2 起升机构

（1）起升机构采用双电机双联卷筒形式，即由二套卷扬装置（即电动机、制动器、减速器、钢丝绳、双联卷筒、吊钩等）组成。

（2）起升机构采用变频调速方案，具有良好的调速性能，以满足频繁的装、卸船要求。并设有超负荷、高度和超速限位开关等安全保护装置。

（3）起升钢丝绳缠绕和滑轮的布置有利于钢丝绳的更换和提高钢丝绳的使用寿命，所有滑轮采用热轧滑轮。

（4）采用常闭式电力液压制动器，制动器散热性能好，制动衬片摩擦系数稳定，在长期繁忙使用中能确保起吊最大起重量时，在起升范围内的任何高度位置准确安全平稳的制动。

（5）起升重量超负荷报警器，在95%负荷是可发出声光报警，在105%负荷时，声光报警并停止起升动作。

（6）卷筒及滑轮设有有效的防防钢丝绳脱槽装置和接油槽。

（7）臂架顶部滑轮是特制的厚壁轮缘滑轮。

9.3 变幅机构及补偿系统

（1）变幅系统采用具有自重平衡系统的单臂架组合臂架。变幅过程中，掉欧股中心的水平位移尽量接近水平线的运动轨迹。

（2）变幅驱动机构由电动机、硬齿面减速机、制动器、摇架（齿条支持座）、齿条组成。

（3）变幅机构中设有最大最小幅度限位装置，并设有最大最小幅度前减速限位保护装置，以确保工作中设备与人身安全。

（4）蝙蝠机构的布置考虑安装、调整、维修保养方便；各运动件的润滑合理有效。

9.4 回转机构

（1）回转机构采用转盘式结构，包括有一套回转支撑装置和两套回转驱动装置等两部分。工作平稳、安全、可靠，能作360度正反回转。回转驱动机构调速为常规调速。

（2）回转支撑装置采用三排圆柱滚子大轴承，回转驱动装置由立式电动机、极限力矩限制器、常开式脚踏卧式液压制动器、立式行星减速器、小齿轮、大齿轮圈等组成。

（3）极限力矩联轴器安装在立式行星减速器与电机之间，过载时能可靠地保护电动机和传动零部件。

（4）回转制动器为常开式，具有有效的脚踏液压装置和手动锁紧装置控制。液压制动泵置于司机室内，通过压力油驱动制动分泵将回转部分刹住，手刹和回转机构联锁功能。

（5）回转减速机的放油开关置于回转大平台与转台底部之间，方便操作。小齿轮设有防护罩。大齿轮下设有接油盘。

大轴承选用专业工厂生产的配套产品符合国家标准或国外同类产品的标准，大轴承的上、下支撑表面的不平整度、倾斜度以及支撑面的刚度符合大轴承的安装精度要求，大轴承支撑面与钢结构的联锁焊缝有减少应力集中措施及消除焊接应力措施。回转大轴承保证良好密封及充足的润滑。

大齿圈采用渐开线齿轮。

9.5 行走机构

本机构采用变频调速（与起升机构合用一套变频器），能平稳地启动、运行和制动。本机构由行走支撑装置、驱动装置及安全装置组成。

（1）行走支撑装置采用带平衡梁的车轮组，以保证载荷在门腿的所有车轮上均匀分布。支撑装置的设计和制造充分考虑便于安装和维修。每条门腿的下部均设置具有足够强度和刚度的千斤顶顶升结构，以便顶起门座起重机更换行走车轮和调正轨道时用。台车平衡梁销轴能与门架分离。

（2）驱动装置由三合一减速机——行走轮组成。

（3）为了防止两台起重机行走时相碰，保持门机件的最小间距，在两台起重机行走机构相对的两侧装有放碰撞的停车行走的安全性。

（4）行走车轮组的端部均设置轨道清扫器。，以便于起重机行走时自动清除轨道面和轨道两侧槽沟内的障碍物，确保起重机行走的安全性。

（5）本机构确保逆（顺）风（风速为20m/s）和上（下）坡（坡度为0.2%）的不利条件下仍能正常的进行起动（制）动，并能逆风运行至锚定地址。

（6）每条门腿上设置一个与行走轨道端部车档相匹配的缓冲器。每对缓冲器能吸收和消耗起重机以85%额定速度撞击车档时产生的动能。

（7）缓冲器端部离旋转中心的最大距离大于尾部回转半径。

10 主要零部件

10.1 钢丝绳

钢丝绳的结构和性能按国标选用。

钢丝绳具有出厂合格证书，出厂时涂中性润滑脂保护。

10.2 卷筒

采用由钢板弯成的焊接卷筒，焊缝退火并经无损探伤检查。

卷筒的外表面和绳槽处进行精确的机械加工。壁厚符合《起重机设计规范》的要求。

卷筒采用单层缠绕。

吊钩在最低位置时卷筒上仍有3圈以上的安全绳圈。

卷筒名义直径与钢丝绳之比值大于25。

10.3 滑轮

采用热轧滑轮。

滑轮槽进行精确的加工。

滑轮上设置防止钢丝绳跳槽的保护装置。

滑轮设计时考虑到系列化、标准化及检修更换方便。

10.4 联轴器

电动机与减速机的连接采用齿轮联轴器。

10.5 减速器

起升机构、回转机构和变幅机构中不采用开式齿轮传动，采用剖分式全密闭性减速器。

减速器内齿轮和轴承采用油浴式或喷射油泵进行润滑，箱壳结合面和轴承处没有渗油现象。

减速器选用硬齿面。

减速器在工厂进行正反向跑合运转2小时，没有异常声响，轴承升温不超过45℃，距减速器1米处剖分面高度处的噪声不超过85dba。

齿轮轮齿部分不得有影响使用寿命的缺陷，不用补焊法修补齿面。采用硬齿面齿轮时需经磨削加工以提高传动精度及使用寿命。

减速器上的油位计和泄油孔位置便于日常检查和维修。

10.6 车轮

采用双轮缘车轮。

车轮踏面和轮缘内侧进行热处理，表面硬度为HB=300-380，淬硬层深度不小于15mm。

车轮没有裂纹，其踏面和轮缘内侧没有铸造缺陷，也不采用补焊补缺。

起重机行走轮尺寸与QU80或用户确定的轨道尺寸相匹配。

10.7 轴承

除销轴外，其他经常转动处均采用滚动轴承。

10.8 制动器和制动轮

（1）制动器的结构形式有买方认可。

（2）制动轮轮面耐磨，且与制动轮接触均匀，更换方便。

（3）保证制动器的摩擦衬片耐磨，且与制动轮接触均匀，更换方便。

（4）制动轮与摩擦衬片之间的间隙能自动补偿装置。

（5）制动器安全可靠，有足够的制动力矩，安全系数的选择符合规范的有关规定。

10.9 螺栓和螺母

所有螺栓和螺母均按照国家标准制造。

连接时有防范措施，并涂有适当的涂料，以防止生锈。

10.10 主要配套件生产供应商

| 序号 | 外购件、零部件名称 | 生产配套厂商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要板材 | 宝钢、马钢、安钢、河北钢铁集团等 |
| 2 | 减速机 | SEW、福来德、泰隆或同等质量品牌 |
| 3 | 行走减速机 | SEW、福来德、泰隆或同等质量品牌 |
| 4 | 回转减速机 | SEW、福来德、巨鲸、泰隆或同等质量品牌 |
| 5 | 变频起重电动机 | 江特机电、佳木斯、无锡电机 |
| 6 | 制动器 | 河南焦作金箍牌或同等质量品牌 |
| 7 | 起重量限制器 | 北京美莱达或同等质量品牌 |
| 8 | 回转支承 | 洛阳或同等质量品牌 |
| 9 | 接触器、继电器 | 施耐德、欧姆龙 |
| 10 | WJ系列热轧滑轮 | 常州、海之杰、郑起 |
| 11 | 滚动轴承 | 哈、瓦、洛 |
| 12 | 照明灯具 | 中光、启光或同等质量品牌 |
| 13 | 电缆 | 江苏上上、扬州江扬或同等质量品牌 |
| 14 | 电控系统 | 传丰系统、西门子系统、祥瑞 |
| 15 | 变频器 | 安川、ABB、西门子或同等质量品牌 |
| 16 | 润滑系统 | 江苏启东或同等质量品牌 |
| 17 | PLC | 欧姆龙、西门子或同等质量品牌 |
| 18 | 行程开关 | 欧姆龙、西门子或同等质量品牌 |
| 19 | 钢丝绳 | 贵绳、南通或同等质量品牌 |
| 20 | 司机室 | 常开、扬戈或同等质量品牌 |
| 21 | 电动葫芦 | 国产优质品牌 |

11 安全联锁保护装置

11.1 起升机构保护装置

吊钩到达极限最大起升高度处的紧急停车限位开关

吊钩到达正常最大起升高度处的自动停车限位开关

吊钩到达正常最大起升高度前自动减速的限位开关

吊钩下降到正常最低位置前自动减速的限位开关

吊钩下降到正常最低位置时自动停止的限位开关

起升（下降）速度超速保护装置

起重量和起重力矩限制器，当起重量和起重力矩限制器动作

11.2 变幅机构保护装置

起重臂到达极限最大幅度处自动紧急停车

起重臂到达正常最大幅度处自动停止限位开关

起重臂到达正常最大幅度处自动减速限位开关

起重臂到达正常最小幅度处自动减速限位开关

起重臂到达正常最小幅度处自动停止限位开关

起重臂到达极限最小幅度处自动紧急停止限位开关

有效的缓冲装置

具有幅度位置显示和起重力矩限制器，当起重力矩限制器报警后只允许收幅。

装有最大、最小幅度限位声光报警器。

11.3旋转机构保护装置

回转机构有防止过载的措施。

回转部分和门架之间设置锁定装置，锁定装置与传动机构联锁。

11.4 行走机构保护装置

防止两台起重机碰撞的停车限位开关

行走声光报警器(左右门腿各一套)

起重机门腿下适当位置设有行走机构低速地面控制箱电缆终点开关,动作可靠。当开关动作切断行走电机电源后，电缆卷筒上至少保留两圈电缆。电缆卷盘各大车的每个电机均需装有监控装置，任何一个电机不能正常工作都要报警，上机电缆导向轮采用U型。

联锁保护有:

大车行走机构地面微动控制箱操作和司机室操作联锁

大车行走机构与电动防爬器、锚定装置、电缆卷筒等联锁

11.5 其他保护装置

起重机顶部最高点上二米处装有红色航空障碍灯和避雷装置，每个铰点及回转连接处要有可靠的防雷跨接线且布置合理。

司机室和电气房适当位置设置紧急停车按钮。

电气控制线路中有过载、短路和各种联锁保护装置。配有各种指示灯和照明设备。

一切需要维护保养和通行的地方均设置有平台和梯子栏杆系统。

11.6 安全信号与警告装置

（1）前后支腿上个装有一套防雨的频闪发光音响报警器，在行走电动机起动时开始工作。

（2）装有一个电笛供司机在工作时提醒地面工作人员的注意。

（3）司机室、电气房、地面操作站各安装一套通讯系统，带有声音放大功能的扬声器。

11.7 力矩限制报警装置

当起升负荷达到额定载荷的95%时自动声光报警，当起升负荷达到额定载荷的105%时，声光报警并停机，则安全保护装置起作用，货物只能下降不能上升。变幅机构只能收幅不能增幅，旋转机构则不能动作。

11.8 风速指示仪

风速仪指示表设置在司机室内方便看到的地方。

12 辅助装置

12.1 维修吊梁

除在机房内安装一台维修行车外，整机所有需要更换维修大部件的地方都设有维修吊梁，满足更换机上任何滑轮时只需采用葫芦辅助即可更换。

12.2 车档和缓冲器

每条门腿上设置一个与行走轨道端部车档相匹配的缓冲器。每对缓冲器能吸收和消耗起重机以85%的额定速度撞击车档时产生的动能。

起重机每侧支腿对车档的最大撞击力＜400KN，撞击中心离轨道面高度为360mm。

12.3顶升装置

顶升装置是为了维修室更换车轮使用，码头上预先埋设用于顶升支承的顶升板。

12.4防风系缆装置

防风系缆装置是在强台风时使用，以防止起重机倾覆保证其稳定性，防风系缆方便地将起重机固定，每根防风系缆的强度保证在强台风吹袭时不被拉断。

13润滑系统

（1）对轴承、齿轮、滑轮及其他活动件提供可靠有效的润滑条件。

（2）润滑点适当集中在几处便于安全操作的地方。

（3）所用管路是无缝金属管，管路排列整齐，便于检查和维修，有各加油点和加油周期的润滑系统标牌。

（4）润滑剂能适应当地环境的温度特点。

14 电气系统

14.1 电源、供电方式及电压等级

电源：380V，三相四线制

供电方式：可向左、右行走总行程为100m的四芯绕性电缆，经电缆卷筒向机上供电。

动力回路：380V,三相五线，50Hz

照明回路：220V，单相，50Hz

控制及信号回路：220V，单相，50Hz

11.2 配电设备

起重机电气设备的设计和选择，考虑到先进可靠性和操作维修的方便，室内电气设备按防尘条件考虑，室外电气设备按防水、防粉尘条件考虑，选用适合港口起重机械使用的电气设备。

电气设备参照IEC标准，并按照中华人民共和国“电气装置安装工程及验收规范”（GBJ232-82）的规定及有关行业规定进行施工和验收。

配电设备包括电源总开关及动力、照明、控制回路、分开类、电度表。所有动力、控制、照明回路装有电流短路保护，所有开关柜为金属封闭结构。电源柜设置电流表、电压表、电度表。

14.3 电动机

电动机的结构及性能能适用起重机运行要求。绝缘等级为F级，室内防护等级为IP44，室外防护等级为IP55。

14.4 电气保护装置

配电系统有失压、过压、短路、过流、缺相等保护装置。低压备用电源亦如如上保护。

电缆卷筒装置上设有电缆长度保护。

此外，还有防止可能触及电气设备裸露部分带电的措施。

14.5 电线与电缆、布线

14.5.1概述

起重机上电缆除供电电缆外（ywc）全部采用船用电缆，全部导线均采用铜芯。

## 第四章 评标办法

一．总  则

第一条 为了做好本项目（项目编号: 2022-04-12）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标符合性审查；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则；

（五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；

（六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

| 项目符合性审查表 |
| --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 投标文件格式及 提交资料要求 |
| 1 | 投标人资格 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 2 | 货物技术要求 | 按评标办法 |  | 见投标文件 |
| 3 | 质保及售后等 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |

评分标准（满分为100分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

| 投标报价评分标准30分 | 投标报价 （30分） | 1）价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。 2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 备注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件规定： （1）对小微企业报价给予 6%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 (50分） | 1、主体设计：能提供设计方案和设计图纸，各机构布置完全符合招标文件技术要求得5分，缺项或者不提供不得分。 2、系统节能：根据所选电机能效等级、减速机效率指标及变频器节能装置等参数得5分，缺项或者不提供不得分。 3、质量管理体系以及施工组织：有门座式起重机制造质量检验体系情况、施工组织设计和生产计划得2分，缺项或者不提供不得分。 4、行走机构：提供配置情况，技术说明得5分，缺项或者不提供不得分。 5、变幅系统：提供配置情况，技术说明得3分，缺项或者不提供不得分。 6、起升系统与吊具：提供配置情况，技术说明得2分，缺项或者不提供不得分。 7、回转系统：提供配置情况，技术说明得2分，缺项或者不提供不得分。 8、司机室与电气室：提供配置情况，技术说明得2分，缺项或者不提供不得分。 9、润滑系统：提供配置情况，技术说明得3分，缺项或者不提供不得分。 10、电气设备：提供配置情况，技术说明得3分，缺项或者不提供不得分。 11、操作与控制系统：提供配置情况，技术说明得3分，缺项或者不提供不得分。 12、通信系统：提供配置情况，技术说明得2分，缺项或者不提供不得分。 13、安全保护装置：提供配置情况，技术说明得3分，缺项或者不提供不得分。 14、评审专家根据招标文件《货物需求及技术规格参数》响应的条款进行打分评审，所有条款均符合招标文件技术参数与要求的得10分；其中有一项不响应的本项分得0分。 |
| 商务部分 （20分） | 1、自2019年1月1日至投标截止日，投标人具有25t及以上门座式起重机供货及安装业绩得5分，不提供不得分。 注：须将合同复印件附在投标文件中，否则不得分，时间以合同签订时间为准。 2、拟投入本项目的项目经理具有机械设计或相关专业中级及以上职称的，得3分；拟派技术负责人具有机械设计或相关专业高级及以上职称的，得2分。 注：将复印件附在投标文件中，否则不予计分。 3、根据对招标人的优惠程度（包括但不限于免费提供的备品备件、质保期外长期供应的易损件等）等情况由评委进行综合比较，一般得3分， 良4分，优5分。 4、供应商承诺：对设备进行检验、安装、调试、直至验收合格；委派技术人员到用户现场进行设备的安装和培训；提供7×24小时全年无间歇服务，在接到报修电话故障通知后2小时内响应，24小时内由原厂认证合格专业工程师提供快速优质的现场服务；售后服务机构设有维修站和备件库。满足以上条件的得5分，缺项或不满足不得分。 |

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的；

2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；

7.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1.交货完工期不确切、不肯定的投标；

2.对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.投标人低于成本价格竞标的；

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

# 招标文件第二部分

## 第五章 投标人须知

### 一．总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2.有关定义

2.1招标人（采购人）：周口港城投资发展有限公司。

2.2招标代理机构：系指河南圣基工程咨询有限公司。

2.3政府采购监督管理部门：系指***。

2.4投标人：系指已经报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7投标人公章：在投标文件中系指投标人单位章。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2投标人之间约定中标人；

7.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.联合体投标

不接受联合体投标

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖章的，投标人必须加盖投标人公章。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.采购信息的发布

12.1与本次采购活动相关的信息，将发布在招标公告指定的网站。

### 二．招标文件

14.招标文件构成

14.1招标文件包括以下部分：

14.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2第二章：投标人须知前附表；

14.1.3第三章：货物需求一览表；

14.1.4第四章：评标办法；

14.1.5第五章：投标人须知；

14.1.6第六章：采购合同；

14.1.7第七章：投标文件格式；

14.1.8发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向采购代理机构或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清与修改

15.1采购代理机构或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。采购代理机构或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

### 三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6投标文件应编制页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

16.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

17.报价

17.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。

18.3投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3投标有效期从投标截止日起计算。

20.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2投标文件均应依招标文件要求加盖投标人公章及签字。

### 四．投标文件的递交

22.投标文件的编制、装订、密封和标记

22.1投标人应按以下要求编制投标文件：

投标文件应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页并不得采用活页装订。

22.2投标文件正本一个包、副本一个包、电子版本一个包，封套上应写明项目名称、投标人名称，封套的封口处应加盖投标人单位章。

23.投标文件的递交

23.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前现场递交。

23.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后递交的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

### 五．开标与评标

25.开标

25.1本项目须到现场提交投标文件。招标人在规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

25.2招标人或者招标代理机构将按照规定的程序合法合规进行。

25.3投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现26.2条和26.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1投标文件未按招标文件的要求签字盖章的；

27.2.2投标联合体没有提交共同投标协议（不适用）；

27.2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28.废标处理

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1放弃参加投标的；

28.2.2未经招标人允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3采购方式现场改为竞争性谈判时，以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，招标人可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

### 六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5其他弄虚作假的行为。

30.6.2与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31.中标通知书

31.1在发出中标公告后请招标人按照既定程序向招标人发出中标通知书。

31.2招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3评审结果确定后，中标人请及时到招标代理机构现金交纳招标代理服务费后领取中标通知书。

32.中标服务费

中标人应按照《招标代理服务费收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发改委员会（发改价格〔2015〕299号）的规定标准向招标代理机构现金交纳中标服务费。（投标文件中应作出承诺书，否则视为不响应招标文件要求。）

33.履约保证金

无

34.签订合同

34.1中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35.验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36.质疑

36.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权

38.1本招标文件的解释权属于采购人。

## 第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采      购    人：

供      应    商：

合  同  签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 供应商不得擅自变更合同标的物内容；

2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

## 采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：      (财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。 |

第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为                                             。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收                 。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限                         。

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）：

- 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款             %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金   元。

第十二条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同原告有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条  下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                                年    月  日

第七章 投标文件格式

****项目

投

标

文

件

投标人：

年 月 日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标函 |  |
| 四 | 投标分项报价表 |  |
| 五 | 投标响应表 |  |
| 六 | 产品质量承诺 |  |
| 七 | 所供货物组部件、备品、备件清单 |  |
| 八 | 有关证明文件 |  |
| 九 | 投标授权书 |  |
| 十 | 售后服务 |  |
| 十一 | 所投货物的技术资料等 |  |
| 十二 | 其他投标人认为需要提供得材料等 |  |
| 十三 | 政府采购供应商诚信承诺书 |  |
| 备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。 |

### 一．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 |  |
| 1、最终投标报价 （人民币） | 1、投标报价： 元、大写： |
| 备注 |  |

供应商名称：（公章）

法人代表或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月    日

### 二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．投标函

致：               （招标人）

根据贵方“项目名称”                       项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币             元，供货期        。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

（10）本项目项目责任人：       电话：

供应商：（盖章）

法人代表或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月    日

### 四．投标分项报价表

| 序号 | 品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法人代表或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月    日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

### 五．投标响应表

| 按招标文件规定填写 | 按投标人所投内容填写 |
| --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号 技术规格及配置 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |
| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 业绩 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

供应商：（盖章）

法人代表或其委托代理人：（签字或盖章）               日期：      年   月    日

备注：

1、投标人必须对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

### 六．产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

### 七．所供货物组部件、备品、备件清单（没有可不填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

投标人（盖章）：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

### 八．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

### 九．投标授权书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加*****项目采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人授权代表：              性别：       身份证号：

投标人盖章：

日     期：  年  月  日

### 十．售后服务

(投标人可自行制作格式)

### 十一、所投货物的技术资料等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

### 十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期：      年   月    日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。